## Slide 1
异构网络之SDN解决方案
周健 | UCloud 虚拟网络平台产品负责人

## Slide 2
异构网络之互联互通
异构网络之跨域互通
案例分析
01
02
03

## Slide 3
统一的网络模型
高效互联互通
安全隔离
用户业务场景
跨域
互联
托管/专线
（混合云）
K8S
(容器云)
物理机（物理云）
虚机
（公有云）

## Slide 4
虚拟网网络架构全景
公网产品
UXR (Ucloud Exchange Router)
公有云
（VPC）
混合云网关
(HCGW)
跨域互通
(UDPN)
云联网
(UGN)
物理云网关
(VPCGW)
容器云网络
（K8S CNI）

## Slide 5
在虚拟网络中租户能完全掌控网络环境
自主管理所有的云网络资源
灵活扩展混合云能力
异构网络-公有云VPC
VPC是隶属于租户的虚拟网络，给用户提供和传统网络完全一致的功能。
子网跨可用区
分布式路由器DVR
自定义路由表

## Slide 6
异构网络-公有云VPC发展历程
VPC 2.0
内核Bridge
大二层
iptables/ebtables 隔离
SDN架构
ovs + sdn controller
NVGRE 承载
主动推送 + 动态学习
全微服务化
BGW网关
广播域大
规模瓶颈
无法满足高级特性
PacketIn模型
DDoS攻击
首包延迟
支持超大规模VPC
变更实时生效
统一控制面
VPC 1.0
VPC 3.0

## Slide 7
异构网络-K8S 网络方案选择
网络损耗较大
IAAS资源不能访问Pod
BGP模式与UVPC不适配
受自定义路由条目限制，节点规模不能太大
在云VPC场景下，都需要维护两套网络
Overlay兼容性好，但有性能损耗
Underlay模式受限于跨子网，兼容性不够好
Calico
others
CNI on UCloud？
基于 UPVC ，与 SDN 网络打平
便于混合部署（VM+K8S）
Flannel

## Slide 8
Pod to Pod
Kubernetes CNI
异构网络- K8S网络方案
UCloud 公有云 UK8S 集群
Node1
Pod1
Pod2
Node2
Pod1
Pod2
UCloud 公有云生态资源
UDB
UFS
ULB
UCloud 托管区私有资源
Node
Pod to Node
Node to Node

## Slide 9
Pod网络与虚拟机网络一致，便于从虚拟机迁移到K8S
基于VPC
50+ 节点性能测试，包量、带宽与与虚拟机相比只差 2%
性能优
异构网络-VPC CNI
VPC Subnet 10.9.1.0/16
10.9.1.5
Pod2
eth0
veth1
eth0
10.9.1.6
Pod3
eth0
veth2
10.9.1.5 dev veth1
10.9.1.6 dev veth2
10.9.1.10
secondaryip: 10.9.1.5
Node1
10.9.1.5
Pod2
eth0
veth1
eth0
10.9.1.6
Pod3
eth0
veth2
10.9.1.5 dev veth1
10.9.1.6 dev veth2
10.9.1.11
secondaryip: 10.9.1.16
Node2

## Slide 10
异构网络-物理云
基于 DPDK 开发， 单台服务器支持10Gbps 线速、1000万pps 报文转发能力
总计可提供 320Gbps 的内网转发能力
支持 VPC 所有功能
UHCS
UHAS
UHAS
PHost
PHost
VPCGW
VM
Notes: 图片文字：UHCS UHAS Phost VPCGW VM

## Slide 11
异构网络-混合云
专线流量
PE
HCGW
基于 DPDK开发， 单台服务器支持10Gbps 线速、1000万 pps 报文转发能力
支持专线、托管等多种场景
单个集群总计可提供320Gbps的内网转发能力
结合VPC/UDPN，单点接入，全球互通
VM
VM
VM
Notes: 图片文字：UHCS UHAS Phost VPCGW VM

## Slide 12
基于P4的交换网关UXR
更高的转发性能（ 1.8T ~ 6.4T ）
P4 可编程能力强,良好的生态圈
外网
地域A
机房核心
UXR Cluster
公 有 云
物 理 云
外 网 接 入
托 管 云
可用区A
BGP
BGP
UXR Cluster
公 有 云
物 理 云
外 网 接 入
托 管 云
机房核心
可用区B
POP V2.0
POP V2.0
利用 BGPECMP 实现集群扩展和
高可用
Notes: 图片文字：地域A 外网 BGP POP V2.0 可用区A 可用区B 机房核心. UXR Cluster 公有云 物理云 外网接入 托管云

## Slide 13
跨域互通-UDPN
提供跨地域的低延时、高质量
内网互联网络
覆盖国内外近30个节点
即买即用，支持带宽调整
UDPN网关
公有云VPC
托管
物理云
北京
UDPN网关
托管
公有云VPC
物理云
香港
Notes: 图片文字：地域A 外网 BGP POP V2.0 可用区A 可用区B 机房核心. UXR Cluster 公有云 物理云 外网接入 托管云

## Slide 14
跨域互通-云联网
当前云上互联越来越复杂，这会影响客户体验
打通多种异构网络，同地域的不同资源可共享该地域的跨域带宽
云联网
接入盒子
跨域VPC
VPN
专线
托管云
Notes: 图片文字：UHCS UHAS Phost VPCGW VM

## Slide 15
案例
互联互通-全球组网
第三方智能风险管理服务提供商，目前已超过1万家企业用户，成为全行业增速最快的企业。业务从中国辐射至全球，在新加坡、印尼等多地设立分支机构。
客户背景
痛点
客户在国内分布广，组网困难
海外业务需求建设、运维困难
业务发展迅速无法满足快速扩
容需求
银行B
银行C
银行D
银行A
北京可用区C-托管
广州可用区A-公有云
东南亚可用区-公有云
北京可用区B-托管
上海金融云A-托管
上海金融云A-公有云
杭州可用区A-托管
杭州可用区A-公有云
GDS-托管
Notes: 图片文字：UHCS UHAS Phost VPCGW VM

## Slide 16
客户收益
全球快速布点，满足业务高速增长的需求。
公有云+混合云模式，核心机密放在托管云、其他业务部署在公有云最大化资源利用，节约成本。
故障处理、排查全在UCloud侧快速定位问题，不会出现踢皮球现象，保证业务正常运转。
解决方案
以北上广及杭州作为核心满足金融客户专线接入。
利用UCloud全球组网能力，搭建高可用网络架构。
利用UCloud公有云资源实现业务快速扩容。
Notes: 图片文字：UHCS UHAS Phost VPCGW VM

## Slide 17
异构网络互联互通
助力客户业务发展
UCloud
SDN
统一模型
安全可靠
丰富产品
Notes: 我们会继续和合作伙伴一起在更多的行业领域深耕，比如提供更多行业的设备接入支持、更智能的边缘场景联动能力，更丰富的创新应用，为新基建下的产业互联网升级赋能。
谢谢大家